## Slide 1: Доброго времени суток, студент
Сегодняшний урок будет посвящен созданию простейшей сети в Cisco Packet Tracer, который будет включать в себя:
  Настройку маршрутизатора
  Настройку коммутатора
  Настройку DNS-сервера

## Slide 2: Шаг первый.
Разместим на экране приложения необходимое нам оборудование и соединим его.

## Slide 3: Шаг второй. Настройка коммутатора
Откроем настройки коммутатора, дважды щелкнув по Switch0
Откроем вкладку CLI и настроим VLAN (список команд ниже)
  en
  #conf t
  #vlan 2
  #name VLAN2
  #exit
  #int fa 0/1
  #switchport mode access
  #switchport access vlan 2
  #int fa 0/3
  #switchport mode trunk
  #switchport trunk allowed vlan 2,3
  #exit
Повторить для VLAN3
Повторить для fa 0/2 и vlan 3

## Slide 4: Шаг третий. Настройка маршрутизатора
Откроем настройки коммутатора, дважды щелкнув по Router0
Откроем вкладку CLI
«Поднимем» порт роутера
  en
  #conf t
  #no shutdown
  #exit
Создадим сабинтерфейсы для VLAN
  #int fa 0/0.2
  #encapsulation dot1Q 2
  #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  #no shutdown
  #exit
Повторить для fa 0/0.3

## Slide 5: Шаг четвертый. Настраиваем ПК

## Slide 6: Шаг пятый. Повторяем предыдущие шаги для второй части сети (самостоятельно)
IP адреса 192.170.x.x

## Slide 7: Шаг шестой. Проверяем пинг

## Slide 8: Шаг седьмой
Добавляем DNS сервер, подключаем его к коммутатору
Настраиваем IP
Настраиваем сервер, открыв вкладку Services и добавив IP адреса наших ПК

## Slide 9: Шаг восьмой
Создаем VLAN для сервера на коммутаторе
  #conf t
  #vlan 4
  #name VLAN4
  #exit
  #int fa 0/4
  #switchport mode access
  #switchport access vlan 4
  #no shutdown
  #switchport mode trunk
  #switchport trunk allowed vlan 2,3,4
  #exit

## Slide 10: Перенастраиваем маршрутизатор
Используемые команды
  #conf t
  #int fa 0/0.4
  #encapsulation dot1Q 4
  #ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
  #no shutdown
  #exit
  #ip domain-lookup
  #ip name-server 192.168.4.2
  #exit

## Slide 11: Шаг последний. Добавляем адрес ДНС сервера в конфигурацию наших ПК
И проверяем командой ping <имя ПК, которое вы указали в конфигурации DNS сервера>. Готово!